## Slide 1: Calibrating MEMS Accelerometers
Course project of Nikola Totev
for
Sofia University – Application of mathematics for modelling real processes
June 2020
Notes: Здравейте Колеги, днес ще ви представа работата ми по проекта за калибриране на MEMS акселерометри.

## Slide 2
Introduction to accelerometers
MEMS Accelerometers
Calibration Errors
Solution
Future project development.
Notes: Основните неща които ще покрия са:
Бързо въведение в акслерометрите
Малко повече информмация за мемс акселерометрите
Грешки които наблюдаваме по време на калибрацията
Решението което използвам за да калибрирам готови данни
Както и бъдещото развитие на проекта.

## Slide 3: Introduction to accelerometers
MEMS
Piezoelectric
Piezoresistive
Capacitive
Notes: Ще започна с кратко представяне на различните акселерометри. Акселерометрите са уреди за измерване на ускорение и има различни начини по които работят.
The most common accelerometer types: (a) piezoelectric; (b) piezoresistive; and (c) capacitive accelerometers.

## Slide 4: MEMS Accelerometers
Notes: MEMS - micro-electromechanical system
Картинката в дясно показва хоби акселерометър. А вдясно се показва още един начин по който работят този вид сензори.

## Slide 5: Calibration Errors
Constant Bias
Scaling Errors
Errors due to the non-orthogonality of the axes
Thermo-Mechanical White Noise / Velocity Random Walk
Flicker Noise / Bias Stability
Temperature Effects
Notes: Акселерометрите имат различни видове грешки, като тези които разглеждам в този проект са Грешки като постоянно отклонение , отклонения в мерните единици и грешки които идват от не-орт-о-го-налността на осите на сензорите .

## Slide 6: What do we expect from the sensor?
Notes: От сензора очакваме данните в спокойно положение успоредно на равнината XY да бъде нула по Х, нула по У и 9.8 по Z (0,0,9.8) или нормата да е 9.8.
На таблиците на слайда са показани суровите данни с които разполагам и се вижда че без калибрация нормата
Добави означения за да се ползват по-надолу

## Slide 7: Details about data calibration
We can say that the sensor data is calibrated when
(the norm of the acceleration vector) –
We need to find for which and , we have the smallest error.
Notes: За да може да получим калибрирани данни , трябва да направим следните изчисления. В уравнението вектора без шапките са калибрираните а тези с за суровите данни Матрицата М се грижи за ортогоналността на осите XYZ, и за мащаба, а вектора B се грижи да офсета. Казваме, че данните са калибрирани когато нормата на вектора на ускорението e минус в g е приблизително 0. Казвам приблизително, защото заради различни фактор като грешки при изчисление, грешки при измерването както и други външни фактори не е реалистично да очакваме точни резултати.
Началото приближение се използва във функцията която минимизира грешката.

## Slide 8: Data calibration methods
I use the least squares method in order to find for which and ,I have the smallest error for the given data.
Notes: За калибриране на данните използвам метода на най-малките квадрати за да минимизираме уравнението което показах на предишния слайд. Началлното приближение е важно защото използвавм функцията FindMinimum в Mathematica
Newtons method (describe it)

## Slide 9: Newtons Method
Popular minimization method
Partial Derivatives
Using it for a system of 12 equations

## Slide 10: Result Comparison
Notes: Тук се виждат данните преди и след калибрация, както и нормите на тези данни. Ясно се вижда, че преди да се калибрирад данните, нормите са произволни, докато тези след калибрацията са около 9.8, това показва, че калибрацията работи.

## Slide 11
Uncalibrated Data
Calibrated Data
Notes: Векторите в оранжево са векторите преди калибрация, тези с червено са векторите след калибрация.

## Slide 12: Practical Applications
Sensing applications in industrial settings.
Robotics
Drones/Aircraft
Notes: Бъдещето развитие на проекта се състои от създаване на собствена функция за минимизация която да използвам в метода на най-малките квадрати.
Искам и да извлече добри данни от моя сензор за да го калибрирам. (Извадил съм едни данни, но те са само в изправено положение, а трябва да са в няколко различни позиции)
След като калибрацията е направена искам да използвам сензора в робот за да следя как се движи и да го управлявам.

## Slide 13: Demo
<Work in progress>

## Slide 14: Thank you for the attention!

## Slide 15: Извличане на данни от собствен сензор
Raspberry Pi
Python
Shell script